Confluo GARDINO IRON 1

Nabavka,transport i ugradnja dvorišnih rešetki i slivnika CONFLUO GARDINO namenjenih za tačkastu odvodnju van objekata.

CONFLUO GARDINO slivnik “ IRON 1“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim Ø50 izlazom zglobno podesivim pod uglom do 15°, protoka od 0,80 l/s.

Slivnik sa čašicom(sifon) koja može da se izvadi, visine vodenog čepa 34 mm,rešetkom za drenažu, nosačem rešetke podesivim po visini.

Prohromskom rešetkom klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 144x144 mm.

Spoljne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

Confluo GARDINO IRON 2

Nabavka,transport i ugradnja dvorišnih rešetki i slivnika CONFLUO GARDINO namenjenih za tačkastu odvodnju van objekata.

CONFLUO GARDINO slivnik “IRON 2“ izrađen od PP, sa jednim bočnim ulazom Ø40 , sa jednim Ø50 izlazom zglobno podesivim pod uglom do 15°, protoka od 0,82 l/s.

Slivnik sa čašicom(sifon) koja može da se izvadi, visine vodenog čepa 34 mm,rešetkom za drenažu, nosačem rešetke podesivim po visini .

Prohromskom rešetkom klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 144x144 mm.

Spoljne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

Confluo GARDINO IRON 3

Nabavka,transport i ugradnja dvorišnih rešetki i slivnika CONFLUO GARDINO namenjenih za tačkastu odvodnju van objekata.

CONFLUO GARDINO slivnik “IRON 3“ izrađen od PP, sa tri bočna ulaza Ø40 , sa jednim Ø50 izlazom zglobno podesivim pod uglom do 15°, protoka od 0,82 l/s.

Slivnik sa čašicom(sifon) koja može da se izvadi, visine vodenog čepa 34 mm,rešetkom za drenažu, nosačem rešetke podesivim po visini .

Prohromskom rešetkom klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 144x144 mm.

Spoljne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

Confluo GARDINO IRON 4

Nabavka,transport i ugradnja dvorišnih rešetki i slivnika CONFLUO GARDINO namenjenih za tačkastu odvodnju van objekata.

CONFLUO GARDINO slivnik “IRON 4“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim vertikalnim Ø50 izlazom protoka od 0,80 l/s.

Slivnik sa čašicom(sifon)vertikalnog slivnika koja može da se izvadi, visine vodenog čepa 30 mm, rešetkom za drenažu, nosačem rešetke podesivim po visini .

Prohromskom rešetkom klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 144x144 mm.

Spoljne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.