LINE GLASS 300

Nabavka,transport i ugradnja linijskih rešetki i slivnika CONFLUO PREMIUM namenjenih za linijsku odvodnju unutar objekata.

CONFLUO PREMIUM slivnik “ LINE GLASS 300“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom, minimalne visine ugradnje 52 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik bez čašice(sifon), visine vodenog čepa 25 mm,sa reducirom za linijski slivnik podesivim po visini,sa stopicama za podešavanje visine i nagiba,nosačem rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake.

Prohromska maska i rešetka od crnog ili belog kaljenog stakla dimenzija 278x54 mm.

Linijske rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

LINE GLASS 450

Nabavka,transport i ugradnja linijskih rešetki i slivnika CONFLUO PREMIUM namenjenih za linijsku odvodnju unutar objekata.

CONFLUO PREMIUM slivnik “ LINE GLASS 450“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom, minimalne visine ugradnje 52 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik bez čašice(sifon), visine vodenog čepa 25 mm,sa reducirom za linijski slivnik podesivim po visini,sa stopicama za podešavanje visine i nagiba,nosačem rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake.

Prohromska maska i rešetka od crnog ili belog kaljenog stakla dimenzija 428x54 mm.

Linijske rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

LINE GLASS 550

Nabavka,transport i ugradnja linijskih rešetki i slivnika CONFLUO PREMIUM namenjenih za linijsku odvodnju unutar objekata.

CONFLUO PREMIUM slivnik “ LINE GLASS 550“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom, minimalne visine ugradnje 52 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik bez čašice(sifon), visine vodenog čepa 25 mm,sa reducirom za linijski slivnik podesivim po visini,sa stopicama za podešavanje visine i nagiba,nosačem rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake.

Prohromska maska i rešetka od crnog ili belog kaljenog stakla dimenzija 528x54 mm.

Linijske rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

LINE GLASS 650

Nabavka,transport i ugradnja linijskih rešetki i slivnika CONFLUO PREMIUM namenjenih za linijsku odvodnju unutar objekata.

CONFLUO PREMIUM slivnik “ LINE GLASS 650“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom, minimalne visine ugradnje 52 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik bez čašice(sifon), visine vodenog čepa 25 mm,sa reducirom za linijski slivnik podesivim po visini,sa stopicama za podešavanje visine i nagiba,nosačem rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake.

Prohromska maska i rešetka od crnog ili belog kaljenog stakla dimenzija 628x54 mm.

Linijske rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

LINE GLASS 750

Nabavka,transport i ugradnja linijskih rešetki i slivnika CONFLUO PREMIUM namenjenih za linijsku odvodnju unutar objekata.

CONFLUO PREMIUM slivnik “ LINE GLASS 750“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom, minimalne visine ugradnje 52 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik bez čašice(sifon), visine vodenog čepa 25 mm,sa reducirom za linijski slivnik podesivim po visini,sa stopicama za podešavanje visine i nagiba,nosačem rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake.

Prohromska maska i rešetka od crnog ili belog kaljenog stakla dimenzija 728x54 mm.

Linijske rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

LINE GLASS 850

Nabavka,transport i ugradnja linijskih rešetki i slivnika CONFLUO PREMIUM namenjenih za linijsku odvodnju unutar objekata.

CONFLUO PREMIUM slivnik “ LINE GLASS 850“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom, minimalne visine ugradnje 52 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik bez čašice(sifon), visine vodenog čepa 25 mm,sa reducirom za linijski slivnik podesivim po visini,sa stopicama za podešavanje visine i nagiba,nosačem rešetke podesivim po visini i  rešetkom za dlake.

Prohromska maska i rešetka od crnog ili belog kaljenog stakla dimenzija 828x54 mm.

Linijske rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

LINE GLASS GOLD 300

Nabavka,transport i ugradnja linijskih rešetki i slivnika CONFLUO PREMIUM namenjenih za linijsku odvodnju unutar objekata.

CONFLUO PREMIUM slivnik “ LINE GLASS GOLD 300“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom, minimalne visine ugradnje 52 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik bez čašice(sifon), visine vodenog čepa 25 mm,sa reducirom za linijski slivnik podesivim po visini,sa stopicama za podešavanje visine i nagiba,nosačem rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake.

Pozlaćena maska 24 karatnom pozlatom i rešetkom od crnog ili belog kaljenog stakla dimenzija 278x54 mm.

Linijske rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

LINE GLASS GOLD 450

Nabavka,transport i ugradnja linijskih rešetki i slivnika CONFLUO PREMIUM namenjenih za linijsku odvodnju unutar objekata.

CONFLUO PREMIUM slivnik “ LINE GLASS GOLD 450“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom, minimalne visine ugradnje 52 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik bez čašice(sifon), visine vodenog čepa 25 mm,sa reducirom za linijski slivnik podesivim po visini,sa stopicama za podešavanje visine i nagiba,nosačem rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake.

Pozlaćena maska 24 karatnom pozlatom i rešetkom od crnog ili belog kaljenog stakla dimenzija 428x54 mm.

Linijske rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

LINE GLASS GOLD 550

Nabavka,transport i ugradnja linijskih rešetki i slivnika CONFLUO PREMIUM namenjenih za linijsku odvodnju unutar objekata.

CONFLUO PREMIUM slivnik “ LINE GLASS GOLD 550“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom, minimalne visine ugradnje 52 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik bez čašice(sifon), visine vodenog čepa 25 mm,sa reducirom za linijski slivnik podesivim po visini,sa stopicama za podešavanje visine i nagiba,nosačem rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake.

Pozlaćena maska 24 karatnom pozlatom i rešetkom od crnog ili belog kaljenog stakla dimenzija 528x54 mm.

Linijske rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

LINE GLASS GOLD 650

Nabavka,transport i ugradnja linijskih rešetki i slivnika CONFLUO PREMIUM namenjenih za linijsku odvodnju unutar objekata.

CONFLUO PREMIUM slivnik “ LINE GLASS GOLD 650“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom, minimalne visine ugradnje 52 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik bez čašice(sifon), visine vodenog čepa 25 mm,sa reducirom za linijski slivnik podesivim po visini,sa stopicama za podešavanje visine i nagiba,nosačem rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake.

Pozlaćena maska 24 karatnom pozlatom i rešetkom od crnog ili belog kaljenog stakla dimenzija 628x54 mm.

Linijske rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

LINE GLASS GOLD 750

Nabavka,transport i ugradnja linijskih rešetki i slivnika CONFLUO PREMIUM namenjenih za linijsku odvodnju unutar objekata.

CONFLUO PREMIUM slivnik “ LINE GLASS GOLD 750“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom, minimalne visine ugradnje 52 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik bez čašice(sifon), visine vodenog čepa 25 mm,sa reducirom za linijski slivnik podesivim po visini,sa stopicama za podešavanje visine i nagiba,nosačem rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake.

Pozlaćena maska 24 karatnom pozlatom i rešetkom od crnog ili belog kaljenog stakla dimenzija 728x54 mm.

Linijske rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

LINE GLASS GOLD 850

Nabavka,transport i ugradnja linijskih rešetki i slivnika CONFLUO PREMIUM namenjenih za linijsku odvodnju unutar objekata.

CONFLUO PREMIUM slivnik “ LINE GLASS GOLD 850“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom, minimalne visine ugradnje 52 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik bez čašice(sifon), visine vodenog čepa 25 mm,sa reducirom za linijski slivnik podesivim po visini,sa stopicama za podešavanje visine i nagiba,nosačem rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake.

Pozlaćena maska 24 karatnom pozlatom i rešetkom od crnog ili belog kaljenog stakla dimenzija 828x54 mm.

Linijske rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.