LINE 300

Nabavka,transport i ugradnja linijskih rešetki i slivnika CONFLUO PREMIUM namenjenih za linijsku odvodnju unutar objekata.

CONFLUO PREMIUM  slivnik “ LINE 300“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom, minimalne visine ugradnje 52 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik bez čašice(sifon), visine vodenog čepa 25 mm,sa reducirom za linijski slivnik podesivim po visini,sa stopicama za podešavanje visine i nagiba,nosačem rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake.

Prohromska maska i prohromska rešetka klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 278x54 mm i sa mogućnošću ugradnje odabrane keramike rešetku.

Linijske rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

LINE 450

Nabavka,transport i ugradnja linijskih rešetki i slivnika CONFLUO PREMIUM namenjenih za linijsku odvodnju unutar objekata.

CONFLUO PREMIUM  slivnik “ LINE 450“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom, minimalne visine ugradnje 52 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik bez čašice(sifon), visine vodenog čepa 25 mm,sa reducirom za linijski slivnik podesivim po visini,sa stopicama za podešavanje visine i nagiba,nosačem rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake.

Prohromska maska i prohromska rešetka klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 428x54 mm i sa mogućnošću ugradnje odabrane keramike rešetku.

Linijske rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

LINE 550

Nabavka,transport i ugradnja linijskih rešetki i slivnika CONFLUO PREMIUM namenjenih za linijsku odvodnju unutar objekata.

CONFLUO PREMIUM  slivnik “ LINE 550“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom, minimalne visine ugradnje 52 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik bez čašice(sifon), visine vodenog čepa 25 mm,sa reducirom za linijski slivnik podesivim po visini,sa stopicama za podešavanje visine i nagiba,nosačem rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake.

Prohromska maska i prohromska rešetka klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 528x54 mm i sa mogućnošću ugradnje odabrane keramike rešetku.

Linijske rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

LINE 650

Nabavka,transport i ugradnja linijskih rešetki i slivnika CONFLUO PREMIUM namenjenih za linijsku odvodnju unutar objekata.

CONFLUO PREMIUM  slivnik “ LINE 650“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom, minimalne visine ugradnje 52 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik bez čašice(sifon), visine vodenog čepa 25 mm,sa reducirom za linijski slivnik podesivim po visini,sa stopicama za podešavanje visine i nagiba,nosačem rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake.

Prohromska maska i prohromska rešetka klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 628x54 mm i sa mogućnošću ugradnje odabrane keramike rešetku.

Linijske rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

LINE 750

Nabavka,transport i ugradnja linijskih rešetki i slivnika CONFLUO PREMIUM namenjenih za linijsku odvodnju unutar objekata.

CONFLUO PREMIUM  slivnik “ LINE 750“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom, minimalne visine ugradnje 52 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik bez čašice(sifon), visine vodenog čepa 25 mm,sa reducirom za linijski slivnik podesivim po visini,sa stopicama za podešavanje visine i nagiba,nosačem rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake.

Prohromska maska i prohromska rešetka klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 728x54 mm i sa mogućnošću ugradnje odabrane keramike rešetku.

Linijske rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

LINE 850

Nabavka,transport i ugradnja linijskih rešetki i slivnika CONFLUO PREMIUM namenjenih za linijsku odvodnju unutar objekata.

CONFLUO PREMIUM  slivnik “ LINE 850“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom, minimalne visine ugradnje 52 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik bez čašice(sifon), visine vodenog čepa 25 mm,sa reducirom za linijski slivnik podesivim po visini,sa stopicama za podešavanje visine i nagiba,nosačem rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake.

Prohromska maska i prohromska rešetka klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 828x54 mm i sa mogućnošću ugradnje odabrane keramike rešetku.

Linijske rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

LINE GOLD 300

Nabavka,transport i ugradnja linijskih rešetki i slivnika CONFLUO PREMIUM namenjenih za linijsku odvodnju unutar objekata.

CONFLUO PREMIUM  slivnik “ LINE GOLD 300“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom, minimalne visine ugradnje 52 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik bez čašice(sifon), visine vodenog čepa 25 mm,sa reducirom za linijski slivnik podesivim po visini,sa stopicama za podešavanje visine i nagiba,nosačem rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake.

24k pozlaćena prohromska maska i prohromska rešetka, klase K3 (do 300 kg opterećenja), dimenzija 278x54 mm, sa mogućnošću ugradnje odabrane keramike rešetku.

Linijske rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

LINE GOLD 450

Nabavka,transport i ugradnja linijskih rešetki i slivnika CONFLUO PREMIUM namenjenih za linijsku odvodnju unutar objekata.

CONFLUO PREMIUM  slivnik “ LINE GOLD 450“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom, minimalne visine ugradnje 52 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik bez čašice(sifon), visine vodenog čepa 25 mm,sa reducirom za linijski slivnik podesivim po visini,sa stopicama za podešavanje visine i nagiba,nosačem rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake.

24k pozlaćena prohromska maska i prohromska rešetka, klase K3 (do 300 kg opterećenja), dimenzija 278x54 mm, sa mogućnošću ugradnje odabrane keramike rešetku.

Linijske rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

LINE GOLD 550

Nabavka,transport i ugradnja linijskih rešetki i slivnika CONFLUO PREMIUM namenjenih za linijsku odvodnju unutar objekata.

CONFLUO PREMIUM  slivnik “ LINE GOLD 550“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom, minimalne visine ugradnje 52 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik bez čašice(sifon), visine vodenog čepa 25 mm,sa reducirom za linijski slivnik podesivim po visini,sa stopicama za podešavanje visine i nagiba,nosačem rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake.

24k pozlaćena prohromska maska i prohromska rešetka, klase K3 (do 300 kg opterećenja), dimenzija 278x54 mm, sa mogućnošću ugradnje odabrane keramike rešetku.

Linijske rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

LINE GOLD 650

Nabavka,transport i ugradnja linijskih rešetki i slivnika CONFLUO PREMIUM namenjenih za linijsku odvodnju unutar objekata.

CONFLUO PREMIUM  slivnik “ LINE GOLD 650“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom, minimalne visine ugradnje 52 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik bez čašice(sifon), visine vodenog čepa 25 mm,sa reducirom za linijski slivnik podesivim po visini,sa stopicama za podešavanje visine i nagiba,nosačem rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake.

24k pozlaćena prohromska maska i prohromska rešetka, klase K3 (do 300 kg opterećenja), dimenzija 278x54 mm, sa mogućnošću ugradnje odabrane keramike rešetku.

Linijske rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

LINE GOLD 750

Nabavka,transport i ugradnja linijskih rešetki i slivnika CONFLUO PREMIUM namenjenih za linijsku odvodnju unutar objekata.

CONFLUO PREMIUM  slivnik “ LINE GOLD 750“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom, minimalne visine ugradnje 52 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik bez čašice(sifon), visine vodenog čepa 25 mm,sa reducirom za linijski slivnik podesivim po visini,sa stopicama za podešavanje visine i nagiba,nosačem rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake.

24k pozlaćena prohromska maska i prohromska rešetka, klase K3 (do 300 kg opterećenja), dimenzija 278x54 mm, sa mogućnošću ugradnje odabrane keramike rešetku.

Linijske rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

LINE GOLD 850

Nabavka,transport i ugradnja linijskih rešetki i slivnika CONFLUO PREMIUM namenjenih za linijsku odvodnju unutar objekata.

CONFLUO PREMIUM  slivnik “ LINE GOLD 850“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom, minimalne visine ugradnje 52 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik bez čašice(sifon), visine vodenog čepa 25 mm,sa reducirom za linijski slivnik podesivim po visini,sa stopicama za podešavanje visine i nagiba,nosačem rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake.

24k pozlaćena prohromska maska i prohromska rešetka, klase K3 (do 300 kg opterećenja), dimenzija 278x54 mm, sa mogućnošću ugradnje odabrane keramike rešetku.

Linijske rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.