SLIM LINE 300

Nabavka,transport i ugradnja linijskih rešetki i slivnika CONFLUO PREMIUM namenjenih za linijsku odvodnju unutar objekata.

CONFLUO PREMIUM slivnik “ SLIM LINE 300“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom, minimalne visine ugradnje 72 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik bez čašice(sifon), visine vodenog čepa 25 mm,sa reducirom za linijski slivnik podesivim po visini,sa stopicama za podešavanje visine i nagiba,nosačem rešetke i rešetkom za dlake.

Prohromska značka i prohromska rešetka-flah klase K3 (do 300 kg opterećenja) dužine 300 mm.

Linijske rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

SLIM LINE 450

Nabavka,transport i ugradnja linijskih rešetki i slivnika CONFLUO PREMIUM namenjenih za linijsku odvodnju unutar objekata.

CONFLUO PREMIUM slivnik “ SLIM LINE 450“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom, minimalne visine ugradnje 72 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik bez čašice(sifon), visine vodenog čepa 25 mm,sa reducirom za linijski slivnik podesivim po visini,sa stopicama za podešavanje visine i nagiba,nosačem rešetke i rešetkom za dlake.

Prohromska značka i prohromska rešetka-flah klase K3 (do 300 kg opterećenja) dužine 450 mm.

Linijske rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

SLIM LINE 550

Nabavka,transport i ugradnja linijskih rešetki i slivnika CONFLUO PREMIUM namenjenih za linijsku odvodnju unutar objekata.

CONFLUO PREMIUM slivnik “ SLIM LINE 550“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom, minimalne visine ugradnje 72 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik bez čašice(sifon), visine vodenog čepa 25 mm,sa reducirom za linijski slivnik podesivim po visini,sa stopicama za podešavanje visine i nagiba,nosačem rešetke i rešetkom za dlake.

Prohromska značka i prohromska rešetka-flah klase K3 (do 300 kg opterećenja) dužine 550 mm.

Linijske rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

SLIM LINE 650

Nabavka,transport i ugradnja linijskih rešetki i slivnika CONFLUO PREMIUM namenjenih za linijsku odvodnju unutar objekata.

CONFLUO PREMIUM slivnik “ SLIM LINE 650“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom, minimalne visine ugradnje 72 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik bez čašice(sifon), visine vodenog čepa 25 mm,sa reducirom za linijski slivnik podesivim po visini,sa stopicama za podešavanje visine i nagiba,nosačem rešetke i rešetkom za dlake.

Prohromska značka i prohromska rešetka-flah klase K3 (do 300 kg opterećenja) dužine 650 mm.

Linijske rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

SLIM LINE 750

Nabavka,transport i ugradnja linijskih rešetki i slivnika CONFLUO PREMIUM namenjenih za linijsku odvodnju unutar objekata.

CONFLUO PREMIUM slivnik “ SLIM LINE 750“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom, minimalne visine ugradnje 72 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik bez čašice(sifon), visine vodenog čepa 25 mm,sa reducirom za linijski slivnik podesivim po visini,sa stopicama za podešavanje visine i nagiba,nosačem rešetke i rešetkom za dlake.

Prohromska značka i prohromska rešetka-flah klase K3 (do 300 kg opterećenja) dužine 750 mm.

Linijske rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

SLIM LINE 850

Nabavka,transport i ugradnja linijskih rešetki i slivnika CONFLUO PREMIUM namenjenih za linijsku odvodnju unutar objekata.

CONFLUO PREMIUM slivnik “ SLIM LINE 850“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom, minimalne visine ugradnje 72 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik bez čašice(sifon), visine vodenog čepa 25 mm,sa reducirom za linijski slivnik podesivim po visini,sa stopicama za podešavanje visine i nagiba,nosačem rešetke i rešetkom za dlake.

Prohromska značka i prohromska rešetka-flah klase K3 (do 300 kg opterećenja) dužine 850 mm.

Linijske rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

SLIM LINE 950

Nabavka,transport i ugradnja linijskih rešetki i slivnika CONFLUO PREMIUM namenjenih za linijsku odvodnju unutar objekata.

CONFLUO PREMIUM slivnik “ SLIM LINE 950“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom, minimalne visine ugradnje 72 mm i protoka od 0,80 l/s.

Nabavka,transport i ugradnja linijskih rešetki i slivnika CONFLUO PREMIUM namenjenih za linijsku odvodnju unutar objekata.Slivnik bez čašice(sifon), visine vodenog čepa 25 mm,sa reducirom za linijski slivnik podesivim po visini,sa stopicama za podešavanje visine i nagiba,nosačem rešetke i rešetkom za dlake.

Prohromska značka i prohromska rešetka-flah klase K3 (do 300 kg opterećenja) dužine 950 mm.

Linijske rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

SLIM LINE 1050

Nabavka,transport i ugradnja linijskih rešetki i slivnika CONFLUO PREMIUM namenjenih za linijsku odvodnju unutar objekata.

CONFLUO PREMIUM slivnik “ SLIM LINE 1050“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom, minimalne visine ugradnje 72 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik bez čašice(sifon), visine vodenog čepa 25 mm,sa reducirom za linijski slivnik podesivim po visini,sa stopicama za podešavanje visine i nagiba,nosačem rešetke i rešetkom za dlake.

Prohromska značka i prohromska rešetka-flah klase K3 (do 300 kg opterećenja) dužine 1050 mm.

Linijske rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

SLIM LINE 1150

Nabavka,transport i ugradnja linijskih rešetki i slivnika CONFLUO PREMIUM namenjenih za linijsku odvodnju unutar objekata.

CONFLUO PREMIUM slivnik “ SLIM LINE 1150“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom, minimalne visine ugradnje 72 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik bez čašice(sifon), visine vodenog čepa 25 mm,sa reducirom za linijski slivnik podesivim po visini,sa stopicama za podešavanje visine i nagiba,nosačem rešetke i rešetkom za dlake.

Prohromska značka i prohromska rešetka-flah klase K3 (do 300 kg opterećenja) dužine 1150 mm.

Linijske rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.