WALL

Nabavka,transport i ugradnja zidnih rešetki i slivnika CONFLUO WALL namenjenih za odvodnju u zidu unutar objekta.

CONFLUO PREMIUM slivnik “ WALL“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom, minimalne visine ugradnje 56 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik bez čašice(sifon), visine vodenog čepa 25 mm,sa reducirom za zidni slivnik podesivim po visini,sa stopicama za podešavanje visine i nagiba,nosačem rešetke .

Prohromska rešetka klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 310x72 mm.

Zidne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom zida i poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

WALL GOLD

Nabavka,transport i ugradnja zidnih rešetki i slivnika CONFLUO WALL namenjenih za odvodnju u zidu unutar objekta.

CONFLUO PREMIUM slivnik “ WALL GOLD“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom, minimalne visine ugradnje 56 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik bez čašice(sifon), visine vodenog čepa 25 mm,sa reducirom za zidni slivnik podesivim po visini,sa stopicama za podešavanje visine i nagiba,nosačem rešetke .

Pozlacena rešetka 24 karatnom pozlatom ,dimenzija 310x72 mm.

Zidne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom zida i poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.