DRY 1

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “ DRY 1“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom zglobno podesivim pod uglom do 15°,minimalne visine ugradnje 64 mm i  protoka od 0,80 l/s.

Slivnik sa čašicom(sifon) suvog slivnika koja može da se izvadi, visine vodenog čepa 38 mm, obručom za hidroizolaciju koji takođe može da se ukloni po potrebi i na koji je moguće montirati flanšu za hidroizolaciju,nosačem rešetke suvog slivnika podesivim po visini.

Prohromska rešetka “DRY” klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 94x94 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

DRY 2

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “ DRY 2“ izrađen od PP, sa jednim bočnim ulazom Ø40, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom zglobno podesivim pod uglom do 15°,minimalne visine ugradnje 64 mm i  protoka od 0,80 l/s.

Slivnik sa čašicom(sifon) suvog slivnika koja može da se izvadi, visine vodenog čepa 38 mm, obručom za hidroizolaciju koji takođe može da se ukloni po potrebi i na koji je moguće montirati flanšu za hidroizolaciju,nosačem rešetke suvog slivnika podesivim po visini.

Prohromska rešetka “DRY” klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 94x94 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

DRY 3

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “ DRY 3“ izrađen od PP, sa tri bočnia ulaza Ø40, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom zglobno podesivim pod uglom do 15°,minimalne visine ugradnje 64 mm i  protoka od 0,80 l/s.

Slivnik sa čašicom(sifon) suvog slivnika koja može da se izvadi, visine vodenog čepa 38 mm, obručom za hidroizolaciju koji takođe može da se ukloni po potrebi i na koji je moguće montirati flanšu za hidroizolaciju,nosačem rešetke suvog slivnika podesivim po visini.

Prohromska rešetka “DRY” klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 94x94 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

DRY VERTICAL

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “ DRY VERTICAL “ izrađen od PP , bez bočnih ulaza, sa jednim vertikalnim Ø50 izlazom, minimalne visine ugradnje 69 mm i  protoka od 0,80 l/s.

Slivnik sa dve čašice(sifon) koje mogu da se izvade, visine vodenog čepa 30 mm I 38 mm, obručom za hidroizolaciju koji takođe može da se ukloni po potrebi i na koji je moguće montirati flanšu za hidroizolaciju,nosačem rešetke suvog slivnika podesivim po visini.

Prohromska rešetka “DRY” klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 94x94 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

DRY 1 MASKA I REŠETKA

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “ DRY 1 MASKA I RESETKA“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom zglobno podesivim pod uglom do 15°,minimalne visine ugradnje 64 mm i  protoka od 0,80 l/s.

Slivnik sa čašicom(sifon) suvog slivnika koja može da se izvadi, visine vodenog čepa 38 mm, obručom za hidroizolaciju koji takođe može da se ukloni po potrebi i na koji je moguće montirati flanšu za hidroizolaciju,nosačem rešetke suvog slivnika podesivim po visini.

Prohromska maska za nosač rešetke i rešetka “DRY” klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 94x94 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

DRY 2 MASKA I REŠETKA

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “ DRY 2 MASKA I RESETKA “ izrađen od PP, sa jednim bočnim ulazom Ø40, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom zglobno podesivim pod uglom do 15°, minimalne visine ugradnje 64 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik sa čašicom(sifon) suvog slivnika koja može da se izvadi, visine vodenog čepa 38 mm, obručom za hidroizolaciju koji takođe može da se ukloni po potrebi i na koji je moguće montirati flanšu za hidroizolaciju,nosačem rešetke suvog slivnika podesivim po visini.

Prohromska maska za nosač rešetke i rešetka “DRY” klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 94x94 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

DRY 3 MASKA I REŠETKA

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “ DRY 3 MASKA I RESETKA “ izrađen od PP, sa tri bočnia ulaza Ø40, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom zglobno podesivim pod uglom do 15°,minimalne visine ugradnje 64 mm i  protoka od 0,80 l/s.

Slivnik sa čašicom(sifon) suvog slivnika koja može da se izvadi, visine vodenog čepa 38 mm, obručom za hidroizolaciju koji takođe može da se ukloni po potrebi i na koji je moguće montirati flanšu za hidroizolaciju,nosačem rešetke suvog slivnika podesivim po visini.

Prohromska maska za nosač rešetke i rešetka “DRY” klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 94x94 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

DRY VERTICAL MASKA I REŠETKA

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “ DRY VERTICAL MASKA I RESETKA “ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim vertikalnim Ø50 izlazom, minimalne visine ugradnje 69 mm i  protoka od 0,80 l/s.

Slivnik sa dve čašice(sifon) koje mogu da se izvade, visine vodenog čepa 30 mm i 38 mm, obručom za hidroizolaciju koji takođe može da se ukloni po potrebi I na koji je moguće montirati flanšu za hidroizolaciju,nosačem rešetke suvog slivnika podesivim po visini.

Prohromska maska za nosač rešetke i rešetka “DRY” klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 94x94 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.