CRNO STAKLO DRY 1 (10x10)

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “ CRNO STAKLO DRY 1“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom zglobno podesivim pod uglom do 15°, minimalne visine ugradnje 64 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik sa čašicom(sifon) suvog slivnika koja može da se izvadi, visine vodenog čepa 38 mm, obručom za hidroizolaciju koji takođe može da se ukloni po potrebi i na koji je moguće montirati flanšu za hidroizolaciju,nosačem rešetke suvog slivnika podesivim po visini. Prohromska maska i crno kaljeno staklo klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 94x94 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

CRNO STAKLO DRY 2 (10x10)

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “CRNO STAKLO DRY 2“ izrađen od PP, sa jednim bočnim ulazom Ø40, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom zglobno podesivim pod uglom do 15°,minimalne visine ugradnje 64 mm i  protoka od 0,80 l/s.

Slivnik sa čašicom(sifon) suvog slivnika koja može da se izvadi, visine vodenog čepa 38 mm, obručom za hidroizolaciju koji takođe može da se ukloni po potrebi i na koji je moguće montirati flanšu za hidroizolaciju,nosačem rešetke suvog slivnika podesivim po visini. Prohromska maska i crno kaljeno staklo klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 94x94 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

CRNO STAKLO DRY 3 (10x10)

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “CRNO STAKLO DRY 3“ izrađen od PP, sa tri bočnia ulaza Ø40, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom zglobno podesivim pod uglom do 15°,minimalne visine ugradnje 64 mm i  protoka od 0,80 l/s.

Slivnik sa čašicom(sifon) suvog slivnika koja može da se izvadi, visine vodenog čepa 38 mm, obručom za hidroizolaciju koji takođe može da se ukloni po potrebi i na koji je moguće montirati flanšu za hidroizolaciju,nosačem rešetke suvog slivnika podesivim po visini. Prohromska maska i crno kaljeno staklo klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 94x94 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

CRNO STAKLO DRY VERTICAL (10x10)

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “CRNO STAKLO DRY VERTICAL “ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim vertikalnim Ø50 izlazom, minimalne visine ugradnje 69 mm i  protoka od 0,80 l/s.

Slivnik sa dve čašice(sifon) koje mogu da se izvade, visine vodenog čepa 30 mm I 38 mm, obručom za hidroizolaciju koji takođe može da se ukloni po potrebi i na koji je moguće montirati flanšu za hidroizolaciju,nosačem rešetke suvog slivnika podesivim po visini . Prohromska maska i crno kaljeno staklo klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 94x94 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

CRNO STAKLO ZLATO DRY 1 (10x10)

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “ CRNO STAKLO DRY 1“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom zglobno podesivim pod uglom do 15°,minimalne visine ugradnje 64 mm i  protoka od 0,80 l/s.

Slivnik sa čašicom(sifon) suvog slivnika koja može da se izvadi, visine vodenog čepa 38 mm, obručom za hidroizolaciju koji takođe može da se ukloni po potrebi i na koji je moguće montirati flanšu za hidroizolaciju,nosačem rešetke suvog slivnika podesivim po visini. Pozlaćenom maskom(24 karatnom pozlatom) i crnim kaljenim staklom  klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 94x94 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

BELO STAKLO DRY 1 (10x10)

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “ BELO STAKLO DRY 1“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom zglobno podesivim pod uglom do 15°,minimalne visine ugradnje 64 mm i  protoka od 0,80 l/s.

Slivnik sa čašicom(sifon) suvog slivnika koja može da se izvadi, visine vodenog čepa 38 mm, obručom za hidroizolaciju koji takođe može da se ukloni po potrebi i na koji je moguće montirati flanšu za hidroizolaciju,nosačem rešetke suvog slivnika podesivim po visini . Prohromskom maskom i belim kaljenim staklom klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 94x94 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

BELO STAKLO DRY 2 (10x10)

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “BELO STAKLO DRY 2“ izrađen od PP, sa jednim bočnim ulazom Ø40, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom zglobno podesivim pod uglom do 15°,minimalne visine ugradnje 64 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik sa čašicom(sifon) suvog slivnika koja može da se izvadi, visine vodenog čepa 38 mm, obručom za hidroizolaciju koji takođe može da se ukloni po potrebi i na koji je moguće montirati flanšu za hidroizolaciju,nosačem rešetke suvog slivnika podesivim po visini.

Prohromskom maskom i belim kaljenim staklom klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 94x94 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

BELO STAKLO DRY 3 (10x10)

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “BELO STAKLO DRY 3“ izrađen od PP, sa tri bočnia ulaza Ø40, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom zglobno podesivim pod uglom do 15°,minimalne visine ugradnje 64 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik sa čašicom(sifon) suvog slivnika koja može da se izvadi, visine vodenog čepa 38 mm, obručom za hidroizolaciju koji takođe može da se ukloni po potrebi i na koji je moguće montirati flanšu za hidroizolaciju,nosačem rešetke suvog slivnika podesivim po visini.

Prohromskom maskom i belim kaljenim staklom klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 94x94 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

BELO STAKLO DRY VERTICAL (10x10)

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “BELO STAKLO DRY VERTICAL “ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim vertikalnim Ø50 izlazom, minimalne visine ugradnje 69 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik sa dve čašice(sifon) koje mogu da se izvade, visine vodenog čepa 30 mm I 38 mm, obručom za hidroizolaciju koji takođe može da se ukloni po potrebi i na koji je moguće montirati flanšu za hidroizolaciju,nosačem rešetke suvog slivnika podesivim po visini. Prohromskom maskom i belim kaljenim staklom klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 94x94 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

BELO STAKLO ZLATO DRY 1 (10x10)

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “ BELO STAKLO DRY 1“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom zglobno podesivim pod uglom do 15°,minimalne visine ugradnje 64 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik sa čašicom(sifon) suvog slivnika koja može da se izvadi, visine vodenog čepa 38 mm, obručom za hidroizolaciju koji takođe može da se ukloni po potrebi i na koji je moguće montirati flanšu za hidroizolaciju,nosačem rešetke suvog slivnika podesivim po visini. Pozlaćenom maskom(24 karatnom pozlatom) i belim kaljenim staklom klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 94x94 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.