CRNO STAKLO 1 (15x15)

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “ CRNO STAKLO 1“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom zglobno podesivim pod uglom, minimalne visine ugradnje 64 mm i  protoka od 0,80 l/s.

Slivnik sa čašicom(sifon) koja može da se izvadi, visine vodenog čepa 34 mm,obručom i flanšom za hidroizolaciju, koji takođe mogu da se uklone po potrebi,nosačem rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake.

Prohromska maska i crno kaljeno staklo klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 144x144 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

CRNO STAKLO 2 (15x15)

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “ CRNO STAKLO 2“ izrađen od PP, sa jednim bočnim ulazom Ø40, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom zglobno podesivim pod uglom, minimalne visine ugradnje 64 mm i  protoka od 0,80 l/s.

Slivnik sa čašicom(sifon) koja može da se izvadi, visine vodenog čepa 34 mm,obručom i flanšom za hidroizolaciju, koji takođe mogu da se uklone po potrebi,nosačem rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake.

Prohromska maska i crno kaljeno staklo klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 144x144 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

CRNO STAKLO 3 (15x15)

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “ CRNO STAKLO 3“ izrađen od PP, sa tri bočna ulaza Ø40 , sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom zglobno podesivim pod uglom, minimalne visine ugradnje 64 mm i  protoka od 0,80 l/s.

Slivnik sa čašicom(sifon) koja može da se izvadi, visine vodenog čepa 34 mm,obručom i flanšom za hidroizolaciju, koji takođe mogu da se uklone po potrebi,nosačem rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake .

Prohromska maska i crno kaljeno staklo klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 144x144 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

CRNO STAKLO 4 (15x15)

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “ CRNO STAKLO 4“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom zglobno podesivim pod uglom, minimalne visine ugradnje 71 mm i  protoka od 0,80 l/s.

Slivnik bez čašice(sifon), visine vodenog čepa 28 mm,obručom i flanšom za hidroizolaciju koji mogu da se uklone po potrebi,nosačem rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake.

Prohromska maska i crno kaljeno staklo klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 144x144 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

CRNO STAKLO VERTICAL

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “ CRNO STAKLO VERTICAL “ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim vertikalnim Ø50 izlazom, minimalne visine ugradnje 69 mm i  protoka od 0,80 l/s.

Slivnik sa čašicom(sifon)vertikalnog slivnika koja može da se izvadi, visine vodenog čepa 30 mm, obručom I flanšom za hidroizolaciju, koji takođe mogu da se uklone po potrebi,nosačem rešetke podesivim po visini i  rešetkom za dlake.

Prohromska maska i crno kaljeno staklo klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 144x144 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

CRNO STAKLO ZLATO (15x15)

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “ CRNO STAKLO ZLATO“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom zglobno podesivim pod uglom, minimalne visine ugradnje 64 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik sa čašicom(sifon) koja može da se izvadi, visine vodenog čepa 34 mm,obručom i flanšom za hidroizolaciju, koji takođe mogu da se uklone po potrebi,nosačem rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake.

Pozlaćena  maska (24-karatna pozlata) i crno kaljeno staklom, klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 144x144 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

BELO STAKLO 1 (15x15)

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “ BELO STAKLO 1“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom zglobno podesivim pod uglom, minimalne visine ugradnje 64 mm i  protoka od 0,80 l/s.

Slivnik sa čašicom(sifon) koja može da se izvadi, visine vodenog čepa 34 mm,obručom i flanšom za hidroizolaciju, koji takođe mogu da se uklone po potrebi,nosačem rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake.

Prohromska maska i belo kaljeno staklo klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 144x144 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

BELO STAKLO 2 (15x15)

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “ BELO STAKLO 2“ izrađen od PP, sa jednim bočnim ulazom Ø40, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom zglobno podesivim pod uglom, protoka od 0,80 l/s.

Slivnik sa čašicom(sifon) koja može da se izvadi, visine vodenog čepa 34 mm,obručom i flanšom za hidroizolaciju, koji takođe mogu da se uklone po potrebi,nosačem rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake.

Prohromska maska i belo kaljeno staklo klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 144x144 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

BELO STAKLO 3 (15x15)

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “BELO STAKLO 3“ izrađen od PP, sa tri bočna ulaza Ø40 , sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom zglobno podesivim pod uglom, minimalne visine ugradnje 64 mm i  protoka od 0,80 l/s.

Slivnik sa čašicom(sifon) koja može da se izvadi, visine vodenog čepa 34 mm,obručom i flanšom za hidroizolaciju, koji takođe mogu da se uklone po potrebi,nosačem rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake .

Prohromska maska i belo kaljeno staklo klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 144x144 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

BELO STAKLO 4 (15x15)

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “ BELO STAKLO 4“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom zglobno podesivim pod uglom, minimalne visine ugradnje 71 mm i  protoka od 0,80 l/s.

Slivnik bez čašice(sifon), visine vodenog čepa 28 mm,obručom i flanšom za hidroizolaciju koji mogu da se uklone po potrebi,nosačem rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake. Prohromska maska i belo kaljeno staklo klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 144x144 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

BELO STAKLO VERTICAL

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “ CRNO STAKLO VERTICAL “ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim vertikalnim Ø50 izlazom, minimalne visine ugradnje 69 mm i  protoka od 0,80 l/s.

Slivnik sa čašicom(sifon)vertikalnog slivnika koja može da se izvadi, visine vodenog čepa 30 mm, obručom i flanšom za hidroizolaciju, koji takođe mogu da se uklone po potrebi,nosačem rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake .

Prohromska maska i belo kaljeno staklo klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 144x144 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

BELO STAKLO ZLATO (15x15)

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “ CRNO STAKLO ZLATO“ izrađen od PP, zvučno absorbujući, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom zglobno podesivim pod uglom, minimalne visine ugradnje 64 mm i  protoka od 0,80 l/s.

Slivnik sa čašicom(sifon) koja može da se izvadi, visine vodenog čepa 34 mm,obručom i flanšom za hidroizolaciju, koji takođe mogu da se uklone po potrebi,nosačem rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake.

Pozlaćena  maska (24-karatna pozlata) i belo kaljeno staklom klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 144x144 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.