KERAMIKA DRY 1 (10x10)

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “ KERAMIKA DRY 1“ izrađen od PP,  bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom zglobno podesivim pod uglom do 15°,minimalne visine ugradnje 64 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik sa čašicom(sifon) suvog slivnika koja može da se izvadi, visine vodenog čepa 38 mm, obručom za hidroizolaciju koji takođe može da se ukloni po potrebi i na koji je moguće montirati flanšu za hidroizolaciju,nosačem rešetke suvog slivnika podesivim po visini. Prohromska maska i nosač keramike  dimenzija 94x94 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

KERAMIKA DRY 2 (10x10)

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “KERAMIKA DRY 2“ izrađen od PP, sa jednim bočnim ulazom Ø40, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom zglobno podesivim pod uglom do 15°,minimalne visine ugradnje 64 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik sa čašicom(sifon) suvog slivnika koja može da se izvadi, visine vodenog čepa 38 mm, obručom za hidroizolaciju koji takođe može da se ukloni po potrebi i na koji je moguće montirati flanšu za hidroizolaciju,nosačem rešetke suvog slivnika podesivim po visini.

Prohromska maska i nosač keramike  dimenzija 94x94 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

KERAMIKA DRY 3 (10x10)

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “KERAMIKA DRY 3“ izrađen od PP, , sa tri bočnia ulaza Ø40, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom zglobno podesivim pod uglom do 15°,minimalne visine ugradnje 64 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik sa čašicom(sifon) suvog slivnika koja može da se izvadi, visine vodenog čepa 38 mm, obručom za hidroizolaciju koji takođe može da se ukloni po potrebi i na koji je moguće montirati flanšu za hidroizolaciju,nosačem rešetke suvog slivnika podesivim po visini. Prohromska maska i nosač keramike  dimenzija 94x94 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

KERAMIKA DRY VERTICAL (10x10)

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “KERAMIKA DRY VERTICAL “ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim vertikalnim Ø50 izlazom, minimalne visine ugradnje 69 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik sa dve čašice(sifon) koje mogu da se izvade, visine vodenog čepa 30 mm I 38 mm, obručom za hidroizolaciju koji takođe može da se ukloni po potrebi i na koji je moguće montirati flanšu za hidroizolaciju,nosačem rešetke suvog slivnika podesivim po visini.

Prohromska maska i nosač keramike  dimenzija 94x94 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

KERAMIKA ZLATO DRY 1 (10x10)

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “ KERAMIKA DRY 1“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom zglobno podesivim pod uglom do 15°,minimalne visine ugradnje 64 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik sa čašicom(sifon) suvog slivnika koja može da se izvadi, visine vodenog čepa 38 mm, obručom za hidroizolaciju koji takođe može da se ukloni po potrebi i na koji je moguće montirati flanšu za hidroizolaciju,nosačem rešetke suvog slivnika podesivim po visini. Pozlaćena maska(24 karatnom pozlatom) i nosač keramike  dimenzija 94x94 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.