KERAMIKA 1 (15x15)

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “ KERAMIKA 1“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom zglobno podesivim pod uglom, minimalne visine ugradnje 64 mm i  protoka od 0,80 l/s.

Slivnik sa čašicom(sifon) koja može da se izvadi, visine vodenog čepa 34 mm,obručom i flanšom za hidroizolaciju, koji takođe mogu da se uklone po potrebi,nosačem rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake.

Prohromska maska i nosač keramike dimenzija 144x144 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

KERAMIKA 2 (15x15)

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “ KERAMIKA 2“ izrađen od PP, sa jednim bočnim ulazom Ø40 , sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom zglobno podesivim pod uglom, minimalne visine ugradnje 64 mm i  protoka od 0,80 l/s.

Slivnik sa čašicom(sifon) koja može da se izvadi, visine vodenog čepa 34 mm,obručom i flanšom za hidroizolaciju, koji takođe mogu da se uklone po potrebi,nosačem rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake.

Prohromska maska i nosač keramike dimenzija 144x144 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

KERAMIKA 3 (15x15)

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “KERAMIKA 3“ izrađen od PP, sa tri bočna ulaza Ø40 , sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom zglobno podesivim pod uglom, minimalne visine ugradnje 64 mm i  protoka od 0,80 l/s.

Slivnik sa čašicom(sifon) koja može da se izvadi, visine vodenog čepa 34 mm,obručom i flanšom za hidroizolaciju, koji takođe mogu da se uklone po potrebi,nosačem rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake .

Prohromska maska i nosač keramike dimenzija 144x144 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

KERAMIKA 4 (15x15)

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “ KERAMIKA 4“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom zglobno podesivim pod uglom, minimalne visine ugradnje 71 mm i  protoka od 0,80 l/s.

Slivnik bez čašice(sifon), visine vodenog čepa 28 mm,obručom i flanšom za hidroizolaciju koji mogu da se uklone po potrebi,nosačem rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake. Prohromska maska i nosač keramike dimenzija 144x144 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

KERAMIKA VERTICAL

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “ KERAMIKA VERTICAL “ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim vertikalnim Ø50 izlazom, minimalne visine ugradnje 69 mm i  protoka od 0,80 l/s.

Slivnik sa čašicom(sifon)vertikalnog slivnika koja može da se izvadi, visine vodenog čepa 30 mm, obručom I flanšom za hidroizolaciju, koji takođe mogu da se uklone po potrebi,nosačem rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake. Prohromska maska i nosač keramike dimenzija 144x144 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

KERAMIKA ZLATO (15x15)

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “ KERAMIKA ZLATO“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom zglobno podesivim pod uglom, minimalne visine ugradnje 64 mm i  protoka od 0,80 l/s.

Slivnik sa čašicom(sifon) koja može da se izvadi, visine vodenog čepa 34 mm,obručom i flanšom za hidroizolaciju, koji takođe mogu da se uklone po potrebi,nosačem rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake.

Pozlaćena  maska (24-karatna pozlata) i nosač keramike dimenzija 144x144 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.