ANGLE 1

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “ ANGLE 1“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim  horizontalnim Ø50 izlazom zglobno podesivim pod uglom do 15°,minimalne visine ugradnje 64 mm i  protoka od 0,80 l/s.

Slivnik sa čašicom(sifon) koja može da se izvadi, visine vodenog čepa 34 mm,obručom i flanšom za hidroizolaciju, koji takođe mogu da se uklone po potrebi,nosačem ugaone rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake.

Prohromska rešetka “ANGLE” klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 194x194 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

ANGLE 2

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “ ANGLE 4“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim Ø50 izlazom zglobno podesivim pod uglom do 15°,minimalne visine ugradnje 71 mm i  protoka od 0,80 l/s.

Slivnik bez čašice(sifon), visine vodenog čepa 28 mm,obručom i flanšom za hidroizolaciju koji mogu da se uklone po potrebi,nosačem ugaone rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake.

Prohromska rešetka “ANGLE” klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 194x194 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

VERTICAL ANGLE

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “ VERTICAL ANGLE“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim vertikalnim Ø50 izlazom, minimalne visine ugradnje 69 mm i  protoka od 0,80 l/s.

Slivnik sa čašicom(sifon)vertikalnog slivnika koja može da se izvadi, visine vodenog čepa 30 mm, obručom i flanšom za hidroizolaciju, koji takođe mogu da se uklone po potrebi,nosačem ugaone rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake.

Prohromska rešetka “ANGLE” klase K3 (do 300 kg opterećenja) dimenzija 194x194 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.

ANGLE GOLD

Nabavka,transport i ugradnja podnih rešetki i slivnika CONFLUO STANDARD namenjenih za tačkastu odvodnju unutar objekta.

CONFLUO STANDARD slivnik “ ANGLE GOLD“ izrađen od PP, bez bočnih ulaza, sa jednim horizontalnim  Ø50 izlazom zglobno podesivim pod uglom do 15°, minimalne visine ugradnje 64 mm i protoka od 0,80 l/s.

Slivnik sa čašicom(sifon) koja može da se izvadi, visine vodenog čepa 34 mm,obručom i flanšom za hidroizolaciju, koji takođe mogu da se uklone po potrebi,nosačem ugaone rešetke podesivim po visini i rešetkom za dlake.

Prohromskom pozlaćenom  rešetkom “ANGLE” klase K3 (do 300 kg opterećenja)  24-karatnom pozlatom, dimenzija 194x194 mm.

Podne rešetke i slivnici treba da budu tipa ”PEŠTAN” Aranđelovac ,ili ekvivalentnog kvaliteta. Ugradnja slivnika se vrši uz ostvarivanje vodonepropusne veze sa hidroizolacijom poda,a sve u skladu sa važećim evropskim i nacionalnim standardima,kao i prema uputstvu proizvođača.